Technischer Deep Dive: sondeudp
Hochleistungs-Mehrkanal-Radiosonden-Demodulator
1. Systemarchitektur & Paradigma / System Architecture & Paradigm
Deutsch:
sondeudp ist als deterministische Signalverarbeitungs-Pipeline konzipiert. Da der Code von Modula-2 übersetzt wurde, folgt er einem prozeduralen Paradigma mit starker Typisierung und expliziter Speicherverwaltung. Das Programm ist auf Multitasking-Fähigkeit ausgelegt, indem es bis zu 64 virtuelle Kanäle (CHAX) simultan verarbeitet. Kernstück ist die getadc-Schleife, die als zentraler Scheduler für die Abtastwerte fungiert.
English:
sondeudp is designed as a deterministic signal processing pipeline. Translated from Modula-2, it follows a procedural paradigm with strong typing and explicit memory management. The program is capable of multi-channeling, processing up to 64 virtual channels (CHAX) simultaneously. The heart of the system is the getadc loop, which acts as a central scheduler for the incoming audio samples.

2. Detaillierte Parameter-Analyse / Detailed Parameter Analysis
Hier werden die Parameter und ihre internen Auswirkungen auf die DSP-Engine beschrieben.
Globaler Kontext / Global Context
-s <device>:
- Expert: Definiert den Deskriptor für den ioctl-basierten Zugriff auf Sound-Schnittstellen oder Pipes. Intern wird soundctl.h genutzt, um den Sample-Stream zu initialisieren.
- Impact: Bestimmt die Latenz und den Jitter-Puffer der Eingabe-Pipeline.
-r <sampling_rate>:
- Expert: Setzt die Referenzfrequenz für alle zeitabhängigen Algorithmen (DPLL, Filter-Taps).
- Impact: Ein falscher Wert führt zum Versagen der Takt-Rückgewinnung (Clock Recovery), da die Teilerfaktoren für die Baudraten-Detektion falsch berechnet werden.
-b <buffer>:
- Expert: Bestimmt die Größe des PCM-Chunks, der pro Iteration aus dem Kernel-Space in den User-Space kopiert wird.
- Impact: Kleinere Puffer reduzieren die Latenz, erhöhen aber den Context-Switch-Overhead.
-c <channels>:
Expert: Initialisiert ein Array von anonym-Strukturen im Heap. Jeder Kanal hat seinen eigenen Zustandsautomaten (FSM) für die Synchronisation.
Kanalspezifische Parameter (nach -C <id>) / Channel Specific
-U <IP:Port>:
Expert: Bindet eine UDP-Socket-Struktur an den Kanal. Die Daten werden im AX25-UI-Frame-Format gekapselt.
-I <callsign>:
Expert: Setzt die Source-Address im AX.25-Header. Dies ist entscheidend für die Aggregation in APRS-IGates.
-e <val> (Equalizer):
- Expert: Implementiert einen Software-Pre-Emphasis/De-Emphasis Filter. Er korrigiert die Gruppenlaufzeitverzerrungen und den Amplitudengang von FM-Diskriminatoren.
- Input: Integer-Wert (-100 bis 100).
- Effect: Beeinflusst die Nulldurchgangs-Detektion bei FSK-Signalen.
-S <threshold> (Squelch):
- Expert: Setzt einen Schwellwert für die Energie-Detektion im Bandpass-Bereich.
- Logic: Wenn rms_energy < threshold, wird der Demodulations-Zweig für diesen Kanal übersprungen (CPU-Optimierung).

3. Signalverarbeitung: Der Demodulationsprozess / Signal Processing
Clock Recovery (DPLL)
Die Synchronisation erfolgt über eine digitale Phasenregelschleife (DPLL). Das Programm analysiert die Flanken des digitalisierten Audio-Signals.
- Mechanismus: Bei jeder Flanke wird der interne Zähler (Phasen-Akkumulator) auf den Idealwert korrigiert.
- Jitter-Toleranz: Durch Anpassung der Korrekturschrittweite kann das Programm auch bei schlechtem Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) stabil auf dem Bitstrom bleiben.
Spezifische Dekoder-Logik / Specific Decoder Logic
RS41 (GFSK 4800 Bd):
- Verwendet eine Hard-Decision-Dekodierung gefolgt von einem Vorwärtsfehlerkorrektur-Algorithmus (FEC).
- Nutzt Reed-Solomon $(255, 223)$, um Burst-Fehler im troposphärischen Kanal zu kompensieren.
RS92 (Manchester 2400 bit/s):
Die Manchester-Dekodierung erfolgt durch Überprüfung der Flankenmitte. Dies ist inhärent selbsttaktend.
DFM (Manchester 1250 bit/s):
Spezielle Behandlung für die invertierte Logik und die spezifische Frame-Struktur der Graw-Sonden.
AFSK (iMET/SRS):
Frequenzdiskriminierung durch Nulldurchgangszählung oder Bandpass-Filter-Paare.

4. Input & Output Spezifikationen / I/O Specifications
Input (Rohdaten)
- Format: 16-Bit PCM, Little Endian (typischerweise).
- Bandbreite: Muss mindestens das Doppelte der Baudrate betragen (Nyquist), idealerweise jedoch $>10 \times$ für präzises Sampling der Flanken.
- Dynamic Range: Das Programm erwartet ein normalisiertes Signal. Zu hohes Clipping im Audio-Eingang zerstört die Information in den Flankenflanken (Inter-Symbol Interference).
Output (AXUDP / APRS)
Der Output ist ein binäres UDP-Paket mit folgendem Aufbau:
1. UDP Header: Standard IPv4/UDP.
2. AXUDP Header: 2 Bytes (identifiziert das Paket als AX.25 Frame).
3. AX.25 Frame:
- Destination Call: APRS (oder konfiguriert).
- Source Call: Konfiguriert via -I.
- Payload: Der APRS-String (z.B. /213005h4812.34N/01456.78EO123/005/A=012345...).

5. Mathematische Grundlagen & Fehlerkorrektur / Mathematical Foundations
Deutsch:
Ein Highlight des Programms ist die Implementierung der Prüfsummen-Verifizierung. In der Funktion Gencrctab (siehe Quellcode-Ende) wird eine Lookup-Tabelle für das Polynom 0x1021 (CRC-16-CCITT) generiert.
- Reed-Solomon: Für RS41-Sonden wird ein hochoptimierter RS-Dekoder verwendet, der in der Lage ist, bis zu 16 Symbolfehler pro Block zu korrigieren.
- Hamming (DFM): Zur Korrektur von Einzelbitfehlern in den Header-Daten der DFM-Sonden.
English:
A highlight of the software is its checksum verification implementation. The Gencrctab function (see end of source code) generates a lookup table for the 0x1021 polynomial (CRC-16-CCITT).
- Reed-Solomon: For RS41 sondes, a highly optimized RS decoder is used, capable of correcting up to 16 symbol errors per block.
- Hamming (DFM): Used for single-bit error correction in the header data of DFM sondes.

6. Performance-Optimierung für Experten / Performance Optimization
- Zero-Copy (ansatzweise): Durch die Verwendung von statischen Puffern (CRCTAB, anonym) wird die Fragmentierung des Heaps vermieden.
- Integer Arithmetik: Fast alle Berechnungen (Filterung, DPLL) werden mit Festkomma-Arithmetik oder Integer-Operationen durchgeführt, was den Einsatz auf Embedded Systemen (Raspberry Pi, OpenWrt-Router) ohne starke FPU ermöglicht.
- Multichannel-Scaling: Da die Kanäle in einer Schleife abgearbeitet werden, skaliert die CPU-Last linear mit der Anzahl der aktiven Kanäle (-c) und der Abtastrate (-r).

Zusammenfassung der Parameter-Wirkung / Summary of Parameter Effects
Parameter	Internes Zielobjekt	Auswirkung bei Fehleinstellung
-r	Timing Engine / DPLL	Kompletter Synchronisationsverlust
-e	FIR-Kompensationsfilter	Hohe Bit-Error-Rate (BER) bei verzerrtem Audio
-S	Signal-Gate	Keine Dekodierung oder "Ghost-Packets" durch Rauschen
-b	I/O Scheduler	Audio-Overruns (Pufferüberlauf) oder hohe Latenz
-f	Bandpass-Filter	Abschneiden der Seitenbänder des FSK-Signals